聊城市重点排污单位环境信息公开表

一、单位基本信息

| 单位名称 | 山东鑫亚工业股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91371500163041229L |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 聊城高新技术产业开发区长江中路1号 | 地理位置 | 经116º 3′ 40.79″ 纬36º 26′ 25.84″ |
| 所属区域 | 高新区 | 排污许可证编码 | 91371500163041229L001Z |
| 法定代表人 | 李文华 | 邮政编码 | 252000 |
| 环保负责人 | 温立新 | 联系电话 | 13963028675 |
| 名录类别 | 水、大气 | 行业类别 | 内燃机及配件制造 |
| 是否投产 | 是 | 投产时间 | 20014年4月 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 内燃机配件生产、制造、销售等 |
| 主要产品及规模 | 喷油泵总成（120万台/年）、喷油器总成（180万/套）； |

二、排污信息

废水排放信息（2022年）

| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区东南角 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DW001 |
| 执行的排放标准 | 污水综合排放标准（GB/T31962-2015） | 排放形式和排放规律 | 间断排放 |
| 排放去向 | 聊城市高新瀚海水处理有限公司 | 处理能力 | 500吨/天 |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | PH值 |  |  |  |
| 排放浓度 | 500mg/L | 45mg/L | 6.5-9.5 |  |  |  |
| 总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |
| 超标情况 | 无 | 无 |  |  |  |  |

废气排放信息（2022年）

| 排放口名称 | P1废气排放口、P2废气排放口、P3废气排放口、P4废气排放口、 | 排放位置 | 公司发蓝工序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DA001、DA002、DA003、DA004 |
| 执行的排放标准 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 排放形式和排放规律 | 有组织 |
| 排放去向 | 高空排放 |  |
| 大污染物名称 | 氯化氢 | 氯化氢 | 挥发性有机物、油雾 | 氯化氢 |  |  |
| 排放浓度 | 100mg/Nm3 | 100mg/Nm3 | 60mg/Nm3 | 100mg/Nm3 |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |
| 超标情况 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  |

固体（危险）废物排放信息（2022年）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废矿物油 | 危险废物 | 900-249-08 | 交有资质单位处理 |
| 废切削液 | 危险废物 | 900-006-09 | 交有资质单位处理 |
| 污泥 | 危险废物 | 900-210-08 | 交有资质单位处理 |
| 废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 交有资质单位处理 |
| 废标液 | 危险废物 | 900-047-49 | 交有资质单位处理 |

三、污染治理设施建设运营信息

| 废水处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 |
| --- | --- | --- |
|  | 主要处理工艺 | 调节+气浮+水解酸化+生化（三级）+沉淀 |
|  | 是否正常运行 | 是 |
| 废气处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 |
|  | 主要处理工艺 | 碱洗中和，高压静电+活性炭吸附 |
|  | 是否正常运行 | 是 |

四、环评及其它行政许可信息

| 建设项目是否经过环评审批 | 是 |
| --- | --- |
| 建设项目是否经过环保验收 | 是 |
| 其他环境保护行政许可情况 | 无 |

五、突发环境事件应急预案（附件上传）

六、其他依法应当公开的环境信息和情况说明

无